Muudetud Veriora Vallavolikogu

23.08.2010 määrusega nr 11

# VERIORA VALLAVOLIKOGU

# MÄÄRUS

Veriora								20.09.2007 nr 19

##### Veriora valla kaevetööde eeskirja kehtestamine

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 36 alusel.

§ 1. Eesmärk ja reguleerimise ala

(1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde tegemist (edaspidi kaevetööd) Veriora valla (edaspidi valla) territooriumil ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele.

(2) Kaevetöödeks käesolevas eeskirjas kasutatud mõistes loetakse pinnases tehtavaid töid:
(2.1) sügavamal kui 30 cm maapinnast;
(2.2) mille käigus rikutakse tee- või pinnaskate (asfalt, sillutis, muru jne);
(2.3) mille käigus muudetakse pinnase esialgset kõrgust;
(2.4) mis on seotud puude ja põõsaste istutamise ja väljajuurimisega.

(3) Kaevetöödeks käesolevas eeskirjas kasutatud mõistes ei loeta:
(3.1) kaevetööde tegemist kalmistutel või territooriumi(te)l, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega;
(3.2) kaevetööde tegemist juriidilise või füüsilise isiku omandis olevatel maa-aladel maaomaniku nõusolekul tingimusel, et seal ei asu teistele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja rajatisi. Vastutus kaevetööde ohutu tegemise eest lasub sellisel juhul kaevetööde tegijal.

(4) Kaevetööde tegija (edaspidi kaevaja) all mõistetakse käesolevas eeskirjas juriidilist või füüsilist isikut, kes teeb kaevetöid.

(5) Käesoleva eeskirja täitmist kontrollivad Veriora Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt määratud ametiisikud ja tehnovõrkude valdajad.

(6) Kaevetöödega lõhutud pinnakatte peab taastama kaevaja hiljemalt loal toodud tähtajaks (kui ei lepita kokku teisiti). Katete taastamiseni peab kaevaja tagama häireteta ja ohutu liikluse.

(7) Kaevetöid tuleb teha võimalikult lühikese ajaga. Vallavalitsuse poolt määratud isikul on õigus kehtestada erinõuded töödele (töö õhtusel ajal või öösel) ja täiendavate kooskõlastuste kohta.

(8) Kaevetööde puhul, mis nõuavad liikluse ümberkorraldamist, kooskõlastatakse täiendavalt liikluse ümberkorraldamise tingimused.

(9) Kaevaja on kohustatud kinni pidama teeehitus- ja haljastustehnoloogiast.

(10) Kaevaja vastutab tööde kvaliteedi eest 12 kuu jooksul pärast katte lõpliku taastamist.

§ 2. Kaevetööde lubade vormistamine ja väljastamine

(1) Kaevaja esitab vormikohase taotluse (lisa 1) Veriora vallavalitsusele.

(2) Kaeveloa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
(2.1) maksekorraldus tagatisraha tasumise kohta või panga garantiikiri;
(2.2) tegevuslitsents, kui see on ettenähtud kaevetööde taotluses märgitud tööde tegemiseks.

(2) Kaevaja on kohustatud tasuma kaeveloa tasu, tänava või tee sulgemise ja kaevetööde tagatisraha pinnasele tekitatud kahju ulatuses enne kaeveloa vormistamist vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hindadele, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(3) Kaeveloa (lisa 2) annab vallavalitsuse poolt määratud isik 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates kaevaja poolt taotluse esitamise päevast.

(4) Kaeveloa taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
(4.1) kaeveloa taotlusele ei ole lisatud eeskirja § 2 punktis 2 nõutud dokumente;
(4.2) kaevaja on taotluse esitamisele eelneva  aasta jooksul rikkunud eeskirja.

(5) Kaevetööde luba võidakse tühistada, kui töid ei ole alustatud ühe nädala jooksu loal märgitud tööde algustähtajast või selle kehtivus peatada kui, tööde käigus ei ole täidetud loas toodud tingimusi.

(6) Kaevetööde luba ei ole nõutav, kui objektile on väljastatud ehitusluba.

§ 3. Kaevetööd

(1) Kaevetööde ajal peab kaevetööde luba asuma kaevetööde teostamise asukohas.

(2) Kaevetöödel üldkasutataval alal tuleb töökohale paigaldada teabetahvel, kuhu on märgitud tööde tegija nimi, tööde tähtajad, vastutava isiku nimi ja telefoni number.

(3) Kaevetööde tegemisel üldkasutataval alal peab kaevetööde tsoon olema piiratud ning tähistatud liiklusmärkidega ja pimedal ajal  valgustatud.

(4) Kaevaja peab kindlustama ohutu läbipääsu liiklusvahenditele ja jalakäijatele.

(5) Puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevamine puude juurekaelale lähemal kui 2 m tuleb täiendavalt kooskõlastada.

(6) Kaevetöödega lõhutud pinnakate ja kahjustud haljastus taastatakse kaevaja kulul loal märgitud tähtajaks.

(7) Vallavalitsusel on õigus nõuda kaevajalt ümbersõidutee ehitamist, selle sõidukorras hoidmist tööde perioodil ning pärast tööde lõpetamist ümbersõidu likvideerimist ja selle alla jäänud maa-ala endise seisundi taastamist.

(8) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (arheoloogiline leid, lõhkekeha jms) tuleb kaevetööd peatada ja sellest viivitamatult informeerida vallavalitsust, vajadusel päästeteenistust või Muinsuskaitse ametit.

(9) Kaevetööde peatamisel eeskirja punkt 8 alusel pikeneb kaeveluba kaevetööde seiskamise aja võrra. Kaevetööde jätkamise aluseks on vallavalitsuse poolt määratud isiku kirjalik märge kaeveloal.

(10) Kaevetööde tähtaja pikendamiseks üle kaevetööde loas märgitud tähtpäeva peab kaevaja pöörduma vallavalitsuse  määratud isiku poole hiljemalt eelneval tööpäeva alguses enne kaevetööde tähtaja lõppu.

(11) Enne kaeviku täitmist peab kaevaja tagama paigaldatud kommunikatsioonide teostusdokumentatsiooni koostamise.

(12) Pinnaskate peab olema taastatud kohe pärast kaevetööde lõpetamist. Erandjuhul taastatakse kate ajutiselt täiendava  loal alusel, kui on vajalik liikluse kohene taastamine.

§ 4. Avariitööd

(1) Avariilised on need kaevetööd, mille vajadus tekib ootamatult või on ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud. Täita tuleb järgmisi tingimusi:
(1.1) teatada vallavalitsusele avarii asukoht, põhjus, tööde algus- ja lõpptähtaeg;
(1.2) avariikohale tuleb kutsuda kõikide läheduses asuvate kommunikatsioonide valdajad;
(1.3) avariikohal on tagatud nii sõidukite kui jalakäijate liiklusohutus.

(2) Avariiliste kaevetööde alustamine erandkorras on lubatud ilma eelnevalt luba vormistamata, sealjuures peab kaevaja olema veendunud, et tööde tegemine antud piirkonnas ei ohusta teisi kommunikatsioone.

(3) Avaldus kaevetööde loa saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tööde alustamist.

(4) Pärast avarii kõrvaldamist taastatakse pinnasekate kohe vastavalt käesolevale eeskirjale ja vallavalitsuse poolt väljastatud kaevamisloa tingimustele.

§ 5. Kommunikatsioonide kaitsmine kaevetöödel

(1) Kaevetööde tegemise piirkonnas olevate kommunikatsioonide valdajate esindajad kutsutakse kohale (kui seda on nõutud loa taotlemisel) enne kaevetööde algust. Esindaja mitteilmumisest tingitud tööseisakust tuleneva kahju eest vastutab kommunikatsiooni valdaja.
(2) Olemasolevaid kommunikatsioone võib ümber paigutada ainult nende valdaja loal. (2.1)Teostusdokumentatsioon trassi ümberpaigutamise kohta esitada vallavalitsusele.

(3) Kommunikatsioonide vigastamisel on süüdlane kohustatud viivitamatult teatama valdajale ja vallavalitsusele. Vigastus parandatakse süüdlase kulul.

(4) Kaevikutest väljapumbatava vee juhtimine kanalisatsiooni või kaevekoha ümbrusesse tuleb eelnevalt kooskõlastada kanalisatsiooni omaniku või valdajaga ja maaomaniku või -haldajaga.

(5) Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, vigastada või ümber paigutada geodeetilisi- ja liiklus märke ning muid tähiseid. Hävitatud või vigastatud märgid või muud tähised taastatakse kaevaja kulul.

§ 6. Kaevetööde tagatisraha

(1) Kaevetööde tagatisraha on ettemaks kaevetöödega lõhutud teekatete ja haljastuse taastamise eest valla teedel, tänavatel, kõnniteedel ja haljasaladel.

(2) Kaevetöödega lõhutav tänavakatte pindala määratakse tööprojektis ja märgitakse  kaeveloa avalduses.

(3) Kaevetööde tagatisraha määr kõvakattega teedel on 31.96 eurot 1 m², kruuskattega  teedel 15.98 eurot 1 m² ja haljastuse taastamise tagatisraha muru puhul 9.59 eurot 1 m², mis peab olema laekunud vallavalitsuse arvelduskontole enne kaeveloa väljaandmist. Tagatisraha tagastatakse kolme tööpäeva jooksul pärast katte lõpliku taastamist ning kooskõlastamist vallavalitsusega.

(4) Avarii-remonditöödega seotud kaevamiste puhul tasutakse tagatisraha ühe nädala jooksul pärast taastatava pinna selgumist, kui selleks ajaks on kaevekoht taastamata.

(5) Kui kaevetööde käigus selgub, et rikutud katte pindala on oluliselt suurem kui esialgsel arvutamisel on aluseks võetud, siis on kaeveloa võtnu kohustatud tagatisraha täiendavalt vastavalt suurema osa ulatuses juurde maksma.

(6) Vahetult enne või tänavaremondi ajal tehtava kaevetöö tegemisel tagatisraha maksma ei pea.

(7) Kaevamistööde eeskirja või kaeveloas ettenähtud tingimuste või tehnoloogia rikkumisel ning kaevetööde ebakvaliteetsel tegemisel on vallavalitsusel õigus tekitatud kahju tagatisrahast kinni pidada. Tööde lõpetamiseks ja katte taastamiseks märgitud tähtaegade ületamisel ei kuulu tagatisraha tagastamisele.

§ 7. Kaevetööde lõpetamine

(1) Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui on täidetud järgmised tingimused:
(1.1) on tehtud põhi- ja taastamistööd ning tööd, mis olid märgitud loa taotlusel;
(1.2) kaevetööde käigus kahjustatud territooriumid on lõplikult taastatud ja üle antud vallavalitsusele, maaomanikule või -valdajale;
(1.3) vallavalitsusele on üle antud teostusdokumentatsioon;

§ 8. Garantii kaevetöödele

(1) Teostatud kaevetöödele annab kaevaja aastase (12 kuud) garantii alates kaevetööde lõpetamisest.

(2) Garantiiaja kestel ilmnevad kaevetöödest tingitud vead kõrvaldab kaevaja oma kulul haldaja poolt määratud tähtajaks.

(3) Kui kaevetööde teostaja pole garantiiajal ilmnenud puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud, võib haldaja tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja kulul.

§ 9. Järelevalve ja vastutus eeskirja rikkumise eest

(1) Teekonstruktsioonide ja haljastuste taastamise üle teostab järelevalvet vallavalitsuse poolt määratud ametiisik, muus osas korraldab järelevalvet kaevetööde tellija.

(2) Kaevaja kannab täielikku vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele, teostatud töö tehnoloogia, ohutustehnika, tähtaegade, kvaliteedi, liiklusohutuse ning ehitusprojekti ja selle juurde kuuluvate kooskõlastuste nõuetekohase täitmise eest.

§ 10. Määruse avaldamine ja jõustumine

- Määrus avaldatakse „Riigi Teataja“ elektroonilises andmebaasis.

- Määrus jõustub 01.10.2007.a.

Rein Raadla

Volikogu esimees

Lisa 1

KINNITATUD

Veriora Vallavolikogu

20.09.2007

määrusega nr ...

Veriora Vallavalitsus

KAEVELOA  TAOTLUS

| Esitatud |  | 200 a. |
| --- | --- | --- |

| Kaevetööde taotleja (kaevetööde tegija): |
| --- |
| Nimi: | Isikukood/ registrikood |  |
| Ärinimi: |  |  |
| Aadress: | Kontakttelefon: |
| Kaevetööde eest vastutaja: |
| Nimi: | Ametinimetus: | Kontakttelefon: |

Kaevetööde asukoht: Põlvamaa, Veriora vald

Alevik / küla:

| Kinnistute nimed | Katastritunnused | Asukoha kirjeldus |
| --- | --- | --- |

Kaevetööde toimumiskoha (tee, tänava, haljasala, kinnistu või muu koha) nimetus :

| Kaevetööde nimetus / otstarve: |  |
| --- | --- |

| Tööde algus: | 200 a. | Tööde lõpp: | 200 a. |
| --- | --- | --- | --- |

KOOSKÕLASTUSED:

Kooskõlastuste vajalikkuse määrab kaeveloa väljaandja.

| Asutus ja kooskõlastaja nimi | Vajalik | Kooskõlastus | Allkiri |
| --- | --- | --- | --- |
| Eesti Energia AS |  |  |  |
| nimi |  |  |  |
| Elion Ettevõtted AS |  |  |  |
| nimi |  |  |  |
| Eltel Network AS |  |  |  |
| nimi |  |  |  |
| Maaomanik |  |  |  |
| nimi |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |

| Taotluse esitaja: |  |  |
| --- | --- | --- |

Allkiri

Lisa 2

KINNITATUD

Veriora Vallavolikogu

20.09.2007

määrusega nr

KAEVELUBA nr.

### Kaevetööde otstarve:

### Kaevetööde teostaja:

Tööde läbiviimise koht:

Tööde läbiviimise aeg:

Tingimused:

- Enne kaevetööde alustamist tähistada kaevetööde tsoon piirete ja liiklusmärkidega vastavalt liikluseeskirjadega kehtestatud tingimustele.

- Kaevetööde käigus kindlustada liiklusvahendite ja jalakäijate ohutu läbipääs kaevetööde- tsoonist vastavalt liiklusohutusameti poolt nõutud tingimustele.

- Kaevetööd teostada vastavalt kaevetööde eeskirjadele ja kooskõlastuste eritingimustele.

- Võtta tarvitusele abinõud sadevee ärajuhtimiseks ja puude tüvede kaitseks.

- Enne kaeviku taastäitmist teha teostusjoonised vallavalitsusele ja omanikule esitamiseks.

- Kaevetööde lõpetamiseks tuleb kaevetööde teostajal lõhutud pinnakate ja haljastus taastada.

- Kaevetööde teostaja kohustub võtma endale täieliku vastutuse kaevetööde ohutu läbiviimise ja kaevetööde käigus tekkivate takistuste lahendamise eest.

- Peale kaevetööde lõpetamist kutsuda kohale Veriora valla majandusnõunik või vallavalitsuse esindaja kaevetööde ala ülevaatuseks, eelnevalt esitades teostusjoonised.

- Kaevetööde teostaja vastutab ilmnenud defektide kõrvaldamise eest 12 kuu jooksul peale tööde lõpetamise fikseerimist või katab vigade kõrvaldamiseks tehtud kulutused.

Tööde läbiviimise tingimustega nõus		"……." …………………….200... a.

Kaevetööde esindaja nimi…………………………….............. allkiri…………….…....

Kaeveloa väljastas					"……." …………………….200... a.

Veriora Vallavalitsuse esindaja .............………………….......  allkiri…………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaevetööd lõpetatud	      			"……." …………………….200...a.

Vaegtööde lõpetamise tähtaeg			"……." …………………….200...a.

……………………………………………………………………………………………….

Veriora Vallavalitsuse esindaja .........……………………….....allkiri……………………...

Maaomanik või valdaja:……………………………………......allkiri…...........……………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..